## Slide 1: Программирование Ардуино

## Slide 2: Пины
Команда для смены режима:
  pinMode(пин, режим);
Режимы работы:
  INPUT
  OUTPUT

## Slide 3: Команды
pinMode(порт, режим);
digitalWrite(порт, сигнал);
  LOW
  HIGH
delay(время_в_мс);

## Slide 4: Код
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(A0, OUTPUT);
digitalWrite(A0, HIGH);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}

## Slide 5: Задачи
Заставить мигать светодиод каждые 500мс
Заставить поочередно мигать 2 светодиода

## Slide 6: Переменные
тип_переменной имя_переменной;
  int var;
  var = 9;
  int var = 9;
  int x = var / 2;
  int x = var + 2;

## Slide 7: Ещё команды
analogWrite(порт, сила);
  [0, 256)
  ~

## Slide 8: Ещё команды
analogWrite(порт, сила);
  [0, 256)
  ~
analogRead(порт);
  [0, 1024)
  Порты с A
Стр. 8

## Slide 9: Задания
Заставить гореть светодиод с силой 0, 50, 150, 250
Изменять яркость светодиода с помощью потенциометра
Поочередно мигать 2 светодиодами с яркостью выставленной с помощью светодиода

## Slide 10: Сервопривод
Подключить к аналоговому порту
#include <Servo.h>
Servo servo;
servo.attach(порт_сервопривода);
servo.write(угол_поворота);
  [0, 180]

## Slide 11: Задачи
Поворачивать сервопривод на 0 и 180 градусов
Поворачивать сервопривод с помощью потенциометра